ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 8

1.Муниципальный заказчик:

Администрация города Рубцовска

Полное наименование: администрация города Рубцовска Алтайского края

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130

Адрес электронной почты: E-mail: chms@rubadm.ru

Контактный телефон: 4-12-85

2.Источник финансирования заказа:

Бюджет города Рубцовска

3.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Установка в здании администрации города Рубцовска пр. Ленина, 130 охранно-пожарной сигнализации.

1. Вид работ: монтаж охранно-пожарной сигнализации, проведение пусконаладочных работ.

2. Технические требования к проектируемой системе:

2.1.Установку охранно-пожарной сигнализации производить в соответствии с требованием нормативных документов МВД России:

- РД 78.145-93. «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- РД78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- Технологическими картами и инструкциями по монтажу систем и приборов охранно-пожарной сигнализации;

- Технической документацией на изделия;

- Требованиями ППБ, ПУЭ, СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-85.

2.2. Место выдачи сигналов системы:

- Сигналы охранно-пожарной сигнализации в нерабочее время и в выходные дни выдать на ПЦН ОВО при УВД по г. Рубцовску;

- Сигналы пожарной сигнализации в рабочее время выдать на систему звуковых и световых оповещателей, которые в свою очередь должны извещать охрану, персонал и посетителей о внештатных ситуациях и путях эвакуации.

2.3. Линейную часть системы оповещения людей о пожаре прокладывать в негорючих кабельных каналах. Система пожарной сигнализации должна находится в режиме круглосуточной охраны и обеспечивать выдачу сигнала тревоги в случае возгорания или задымления.

2.4. Распределение по зонам:

2.4.1. Разделить периметр и внутренние помещения на зоны для подключения к ПКП и обеспечения быстрого обнаружения места проникновения и блокирования нарушителя;

2.4.2. Разделить внутренние помещения на зоны для подключения к  ПКП и обеспечения быстрого обнаружения и локализации очага возгорания.

2.5. Система  должна обеспечивать:

2.5.1. Постановку и снятие зон с охраны;

2.5.2. Регистрацию факта и времени нарушения рубежа охраны.

2.6. Устанавливать только аппаратуру охранно-пожарной сигнализации, включённую в «Перечень технических средств пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендуемых и разрешённых к применению на объектах различной формы собственности на территории России».

3. Исходные данные для проектирования:

3.1. Категория объектов: Б2;

3.2. Описание объектов: Здание администрации города Рубцовска,  проспект Ленина, д. 130 кирпичное, двухэтажное, цокольный этаж, крыша с чердачным помещением покрыта кровельным листовым оцинкованным железом каб.№ 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2).

3.3. Действия для реализации требований безопасности:

3.3.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

- Хищение, или умышленное выключение сети 220 В;

- Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей;

- Несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности.

Необходимо предусмотреть меры для предотвращения последствий указанных действий. Техническую укреплённость объекта обеспечить в соответствии с требованиями РД 78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

4. Требования к ТСО:

4.1. Требования по назначению и размещению:

4.1.1. Техническими средствами охранной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания, через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта;

4.1.2. Техническими средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей и пребывания людей.

4.2. Требования по условиям эксплуатации:

4.2.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150(У1);

4.2.2. Требования к безопасности персонала и посетителей:

Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила эксплуатации и труднодоступны для посторонних лиц.

4.3. Требования к электропитанию:

Электропитание ТСО осуществить по 1 категории надёжности от однофазной (трёхфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», и обеспечиваться заказчиком.

4.4. Требования к техническому обслуживанию и ремонту:

4.4.1. Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройкой;

4.4.2 . Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счёт расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

4.5. Требования к гарантийным обязательствам:

4.5.1. Гарантийный срок на установленное оборудование – не менее срока гарантии, установленного производителем. В течение гарантийного срока с момента приёмки систем и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения заказчиком режимов и условий эксплуатации;

5. Организация, осуществляющая проектирование, монтаж и наладку систем охранно-пожарной сигнализации, должна иметь лицензию  на право проведения данных работ. После завершения работ  и оформления приемо-сдаточного акта система охранно-пожарной сигнализации должна быть передана на обслуживание организации, имеющей лицензию на данный вид работ.

4.Место выполнения работ: Работы производятся по адресу: администрация города Рубцовска, пр. Ленина, д.130 кабинеты №: 1, 9, 10.

5.Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2010 года.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Все затраты учтены в стоимости выполняемых работ.

7.Максимальная цена контракта: 95000,00  рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г. Рубцовск, пр. Ленина,130,       каб. 40 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок:  26.11.2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 02.12.2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, комиссии по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, комиссией по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска. По желанию участника размещения заказа котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку,  заказчик, комиссия по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

9.Срок и условия оплаты товара:

Оплата за выполненные работы будет производиться в форме безналичного расчета согласно предъявленных счетов в течение 30 дней по окончании календарного месяца, в котором была оказана услуга.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью руководителя или  уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

| № п\п | Наименование товара (работ, услуг) | Характеристика товара | Количество поставляемых товаров (объем выполненных работ, оказываемых услуг) | Цена, в руб. | Сумма, в руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | х | Х | х |  |

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость товаров (выполнения работ, оказание услуг).

Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказание услуг)  _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Сроки поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг). __________________________________________________

Сроки оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказание услуг) ____________________________________________

Условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказание услуг) __________________________________________

Также выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ __________

г. Рубцовск                                                                                                       «___»____________ 2010г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы города Рубцовска Алтайского края Гамалеева Петра Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в  лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение работ по _____________________ __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от __________2010  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа администрации города  Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -    монтаж охранно-пожарной сигнализации, проведение пусконаладочных работ  в помещении по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 130, каб.№ 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2) в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №  ___   от _________________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска Алтайского края.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» установку охранно-пожарной сигнализации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется произвести установку охранно-пожарной сигнализации.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Расходы на   уплату  налогов, сборов, накладные расходы, стоимость расходных материалов включаются в цену работ по установке охранно-пожарной сигнализации.

3.2. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, ГОСТам  и др..

3.3 Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

3.4.Приемка выполненных работ осуществляется представителем администрации города  Рубцовска в соответствии с действующим законодательством.

3.5 Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков и их устранения.

3.6. Выполнение работ осуществляется до 31 декабря  2010 года.

3.7. Гарантийный срок на установленное оборудование – не менее срока гарантии, установленного производителем. В течение гарантийного срока с момента приёмки систем и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения заказчиком режимов и условий эксплуатации.

.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом  № ____     от _______________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска Алтайского края и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет ___________(_______________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются после подписания акта приемки работ, по безналичному расчету в течение 30 дней по окончании календарного месяца, в котором была оказана услуга.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 10 % от цены контракта и не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему контракту обязательств. Сведения о таком Подрядчике заносятся в реестр недобросовестных Подрядчиков.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.5. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного и несвоевременного бюджетного финансирования.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникать по настоящему контракту и в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном  суде Алтайского края.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны лишь при условии, если они подготовлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям, и в порядке, предусмотренными действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту

8.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующий исполнению обязательств по контракту.

8.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного)  месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут  в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1 Настоящий контракт действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

10.2. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:                                        		    ЗАКАЗЧИК:

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

_________________________                                     ________________________

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, на 3-х листах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН:

# ПОСТАВЩИК _________________________________________  МП

ЗАКАЗЧИК ____________________________________________  МП