Приложение № 1

к Информационной карте аукциона

Техническая часть (Аукционное задание)

|  | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики | Значение технической или функциональной характеристики | Еди ница изм- я |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилизатор паровой ГК – 100-3 или эквивалент |  |  |  |
|  | Объем стерилизационной камеры, дм3, не менее | 100 |  |
|  | Загрузочный объем стерилизационной камеры, дм3, не менее | 72 |  |
|  | Диаметр стерилизационной камеры, мм, не менее | 400 |  |
|  | Номинальная мощность, кВт, не менее | 14 |  |
|  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |  |
|  | Напряжение, В | 380 |  |
|  | Высота стерилизатора, мм, не более | 1465 |  |
|  | Ширина стерилизатора, мм, не более | 604 |  |
|  | Длина стерилизатора, мм, не более | 1170 |  |
| Автоматический рефкератометр, или эквивалент | Авторефкератометр обеспечивает измерение данных кератометрии по переферии, диаметра зрачка, роговицы или радужки глаза (Сведения о российском ТЗ не имеется) или эквивалент | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
|  | Диапазон измерения Sph, в диапазоне не уже Cyl, не менее Axis, не менее | -25D....+22D ±10D 1... 180° |  |
|  | Шаг измерения, не более | 0,12D/0.25D |  |
|  | Вертексное расстояние, не менее | 0,10,12,13.5,15, | мм |
|  | Минимальный диаметр зрачка, не более | 2 | мм |
|  | Радиус кривизны, диапазон не уже | 5-11.0, шаг 0.01 | мм |
|  | Роговичная рефракция, диапазон не уже | 33D....67.5D |  |
|  | Роговичный астигматизм, диапазон не уже | 0....±12D |  |
|  | Ось цилиндра, не менее | 1. ..180°, шаг 1 | град |
|  | Время одного измерения, не более | 0,07 | сек |
|  | Наведение программа «фокус контроль» | наличие |  |
|  | Измерение РЦ, в пределах, не более | 10...85 | мм |
|  | Фиксационная мишень, изображение дерева | наличие |  |
|  | Монитор LCD цветной, не более | 5.6 | дюйм |
|  | Принтер термопечать | наличие |  |
|  | Вес, не более | 20 | кг |
|  | Габаритные размеры, не более | 254*480*475 | мм |
|  | Интерфейс RS-232 | соответствует |  |
|  | Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность доставки до заказчика | наличие |  |
| Монитор фетальный FC 700 Bionet или эквивалент | Параметр | Требование технического задания |
|  | Область применения в медицинской практике: Акушерство. Возрастная категория пациентов: взрослые. | Наличие |
|  | Монитор предназначен для измерения маточного сокращения и эмбрионального сердечного ритма и двигательной активности одного плода | Наличие |
|  | Основные функциональные требования, технические характеристики: |
|  | Автоматическое исключение артефактов и шумов из допплеровского сигнала ЧСС плода | наличие |
|  | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени | наличие |
|  | Вывод на печать: |  |
|  | базальная частота за последние 10 мин мониторинга | наличие |
|  | число акцелераций | наличие |
|  | число децелераций | наличие |
|  | поздние децелерации | наличие |
|  | ранние децелерации | наличие |
|  | вариабельные децелерации | наличие |
|  | вывод о наличие тахикардии | наличие |
|  | вывод о наличие брадикардии | наличие |
|  | вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые 10 минут | наличие |
|  | вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования | наличие |
|  | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса. | наличие |
|  | Возможность отключения автоматического расчета КТГ | наличие |
|  | Руссифицированный автоматический расчет параметров КТГ | наличие |
|  | Технические данные |
|  | Дисплей | 7-сегментный, 2 канала (пульс плода, UC) |
|  | Датчик допплера | наличие |
|  | TOCO датчик | наличие |
|  | Маркер событий | наличие |
|  | Звук | звук с контролем громкости ( 8 уровней громкости) |
|  | Шкала сердцебиений плода: | наличие |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода,см | 8см. |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода, уд/мин/см | 20уд/мин/см |
|  | Ультразвуковая частота | 1,0 МГц |
|  | Ультразвуковая мощность | <10мВт/см2 |
|  | Диапазон измерений | 50-240 уд\мин. |
|  | Точность измерения пульса | 1 уд\мин при нормальном пульсе |
|  | Автокорреляция пульса | Наличие |
|  | Шкала сократительной активности матки: | наличие |
|  | Ширина шкалы сократительной активности матки, см | 4см. |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки, отн.ед/см | 25отн.ед/см |
|  | Диапазон измерений | 0-99 единиц |
|  | Возможное отклонение показателя | 0-0,5 Гц |
|  | Канал регистрации двигательной активности плода | наличие |
|  | в автоматическом режиме (актограмма) | наличие |
|  | с помощью маркера событий | наличие |
|  | Сигнал тревоги | верхнее\нижнее значение ЧСС плодов, отсоединение датчиков, отключение электропитания |
|  | Non-stress-test | наличие |
|  | Скорость печати | 1,2,3 см в мин |
|  | Период авто печати | 0,10, 20,30,40,50,60мин. |
|  | Бумага | формат А4 |
|  | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | наличие |
|  | Детальная аннотация к записям | наличие |
|  | Энергообеспечение | 100~240В, 50-60Гц |
|  | Вес | 2,9 кг |
|  | Создание центральной системы мониторинга беспроводная или проводная версии | возможность |
|  | Подключение фетального монитора к персональному компьютеру - программное обеспечение | возможность |
|  | Условия эксплуатации | 10-40 град, влажность 30-85% |
|  | Дополнительные требования к товару: |
|  | -Ультразвуковые и ТОСО датчики – водостойкие | Наличие |
|  | -Наличие ручки для переноски монитора | Наличие |
|  | -Наличие встроенного интерфейса для обновления программного обеспечения. | Наличие |
|  | Ресурс работы – минимум 5 лет | Наличие |
|  | Комплектация |
|  | Датчик доплера US для монитора | 1 шт. |
|  | Датчик TOCO для монитора | 1 шт. |
|  | Бумага для устройства регистрации данных | 1 шт. |
|  | Маркер событий, | 1 шт. |
|  | Гель для УЗ исследований | 1 шт. |
|  | Ремень для датчика | 3 шт. |
|  | Кабель блока питания | 1 шт. |
|  | Блок питания для монитора | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Тележка с корзиной | опция |
|  | Документы: |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |

Примечания:

1. Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

2. Показатели товара, указанные в настоящем разделе, являются значениями эквивалентности.