Проект планировки территории зоны

отдыха вдоль реки Алей в г. Рубцовске

АК ГУП ПИ «Алтайкоммунпроект»

Пояснительная записка

(краткое содержание)

3.ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Планировочная структура, функциональное зонирование

По степени насыщенности ландшафта искусственными сооружениями выделяются следующие укрупненные зоны:

Зона массовых мероприятий размещается в зоне главного входа в парк, с тем, чтобы уменьшить потоки посетителей через другие зоны парка. Здесь размещаются аттракционы для детей и взрослых, главная аллея с летними торговыми павильонами, городской пляж, площадка для проведения общественных мероприятий( летняя эстрада).Эта территория с повышенным уровнем благоустройства, рассчитанная на большие рекреационные  нагрузки. Зона, где концентрируются основные парковые сооружения и места сосредоточения отдыхающих.

Зоны тихого отдыха занимают часть парка и характеризуется естественным пейзажем. Какие-либо сооружения, кроме малых архитектурных форм типа беседок, трельяжей, садовой мебели, здесь исключается. Зона активного отдыха. Это зона размещается на вновь устраиваемом канале. Водные горки, элементы гидропарка, площадки для прыжков в воду на пантонах, массовое купание, катание на лодках и катамаранах с причалом, спуски к воде с площадками для отдыха и обзора.

Физкультурно-оздоровительная зона. Набережная вдоль обеих сторон реки со спусками к воде площадками для отдыха, видовыми площадками с отдыхом, спортивная дорожка( катание на роликах, лыжах, оздоровительный бег).

Зона природного парка. «Васильковое поле». Природная зона-лугопарк, обособленная от городского окружения, с минимальным уровнем благоустройства, где по возможности исключаются любые сооружения( кроме прогулочных дорог, скамей, мостиков, навесов и т.п.). Относительно свободный режим пользования полянами, водоемами и лесными массивами на лоне природы.

Природные и культурно-природные парки – одна из наиболее перспективных форм охраны ландшафтов, совмещая с отдыхом на природе, при этом рекреационная функция подчиняется природоохранной.

Необходимо избегать асфальтированных покрытий дорожек и площадок.Главным элементом ландшафта является природная лесная и луговая растительность, где сохраняются естественные условия произрастания.

Здесь определена зона для проведения фестивалей района с максимальным сохранением природного ландшафта.

3.2 Парковые дорожки и площадки.

Применяемые два типа дорожек- асфальтированные и щебенчатые, иногда покрытые слоем укатанной кирпичной крошки, имеют существенные недостатки. На щебенчатых дорожках в сухую погоду образуется много пыли, а в дождливое время они загрязняют обувь и одежду. Асфальт сильно нагревается в жаркие дни и излучает полученное тепло даже после захода солнца, ухудшая тем самым микроклиматические условия.Сборные покрытия из штучных элементов наиболее эффективный тип покрытий парковых дорожек и площадок находят все большее распространение в благоустройстве парков и садов.3.3 Инженерная подготовка территории

Основной задачей организации рельефа является:

- организация стока излишних поверхностных вод с территории;

- создание удобного движения по аллеям и дорожкам;

- организация рельефа от затопления, подтопления паводковыми водами;

- создание условий произростания зеленых насаждений;

- исключение условий для эрозии почв.

Проектом предлагается выборочная подсыпка территорий от подтопления: набережная   ( прогулочная аллея), зоны аттракционов для взрослых и детей, спортивная дорожка, подходы к мостам, площадка для общественных мероприятий( летняя эстрада), т.е. основные места массового использования территории.Затоплению подвергаются паводковыми водами правая сторона р.Алей и отдельные участки левого берега, где также проектируется подсыпка до незатопляемых отметок с производством работ по вертикальной планировки.

Для подсыпки намечается использовать грунт от расчистки и дноуглубления реки, вновь создаваемого канала и уполаживание берегов реки.

Отсыпанная часть набережной будет служить дамбой от подтопления паводковыми водами прилегающих территорий.

Отметка бровки ( верха конструкции набережной) подсыпанной территории принята на 0,5м и выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне СНиП2.07.01-89* П.8.6

За расчетный горизонт высоких вод принята отметка наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет-для территории настроенных жилыми и общественными зданиями

( левый берег)

один раз в 10 лет-для территории парковых и спортивных сооружений. Таким образом абсолютная отметка бровки( верха конструкции набережной) составит:

- для левого берега от 213,68 м в южной и до 213,35 м в северной частях проектируемого района

- для правого берега от 213,38 .м в южной и до 213,05 м в северной частях проектируемого района.

3.4  Откосные берегоукрепительные работы

Наиболее распространенные виды крепления откосов являются наброски из камня, фасонных блоков, чаще всего употребляется для крепления подводной части откосов с производством работ «в воду», без планировки откосов.Необходимые срочные решения и выполнения работ по укреплению берегового откоса в районе жилого дома № 92 по ул.Светлова.3.5 Зеленые насаждения

В настоящее время "Набережная частично благоустроена только в районе пл.Ленина и стадиона «Торпедо». Многие улицы города заканчиваются неорганизованными свалками в водоохраной зоне р.Алей. Расчистка и озеленение прибрежной и водоохраной зоны реки первоочередное мероприятие для оздоровления экологической ситуации в городе. Создание пейзажных картин для оформления визуального восприятия долины р.Алей требует правильного подбора ассортимента и ландшафтного распределения его вдоль побережья.Ассортимент растений для зеленого строительства определяется исходя из сложного комплекса требований, учитывающих климатические условия данного района, целевое назначение объекта, природные особенности озеленяемой площади (почвы, рельеф, гидрология, инсоляция, экология, архитектурно-планировочную ситуацию,