Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков на территории города Рубцовска Алтайского края | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | условная единица | 1 |

1. Требования к выполнению работ по приобретению и установке дорожных знаков.

Наименование, количество и периодичность производства работ

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. | Периодичность производства работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка деревьев | 20 | По заданию заказчика |
| 2. | Установка дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знаков на опорах освещения. | 50 | По заданию заказчика |
| 3. | Установка дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление стоек с устройством фундамента. | 35 | По заданию заказчика |

2. Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков.

Качество, технические характеристики работ.

Обрезка деревьев выполняется на основании технических заданий Заказчика и предписаний ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Приобретение и установка дорожных знаков, должны выполняться в соответствии с техническим заданием Заказчика и предписаниями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Продукция должна быть сертифицирована и соответствовать государственным стандартам.

Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

## Места установки дорожных знаков определяются с учетом требований ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности восприятия информации водителями и принятия соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки.

Расположение знаков относительно проезжей части должно обеспечивать в каждом конкретном случае их наилучшую видимость и исключать возможность их повреждения проходящими транспортными средствами.

Организация, выполняющая работы по приобретению и установке дорожных знаков, обязана:

обеспечивать ежедневную диспетчерскую голосовую и факсимильную связь для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по дорожным знакам на улично-дорожной сети для последующего устранения замечаний в установленные сроки и в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;

устранять замечания Заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;

выполнять предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в установленные государственными стандартами сроки.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией:

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».