Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и код позиции по КТРУ (при наличии) |  |  |
| 1. | Выполнение работ по изготовлению и установке металлических стеллажей для нужд Администрации города Рубцовска Алтайского края | 25.99.99.200 Услуги по изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | шт. | 2 |

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг (при необходимости):

| Наименование товара, работы, услуги | Технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг | Объем выполняемых работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1.Выполнение работ по изготовлению и установке металлических стеллажей для нужд Администрации города Рубцовска Алтайского края | Высота стеллажа – 2000 мм. ± 10 мм. Ширина стеллажа – 900 мм. ± 10 мм. Глубина стеллажа – 550 мм. ± 10 мм. (учитывая геометрические особенности помещения, не допускаются расхождения в габаритах). Количество полок в стеллаже – 5 шт. Высота межполочного пространства - 390 мм. ± 10 мм. Материал каркаса – металлическая профильная трубы (40x40x2 мм и 40x20x2 мм) . Материал полок – металлический лист t=1 мм. Торцы стеллажа зашиты металлическим листом. Стеллажи должны быть изготовлены из новых качественных материалов, покрыты масляной краской серого цвета в 2 слоя. Предполагаемый внешний вид: согласно эскизу. | 2 |

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Качество изготавливаемых стеллажей должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду изделий. Изготавливаемые стеллажи должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

2.2. Подрядчик в письменной форме (по адресу Заказчика или по электронной почте                  grad-rub@yandex.ru) или по телефону 8-38557-96417 извещает Заказчика о готовности стеллажей к установке Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки и установки стеллажей в адрес Заказчика: г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25.

2.3. Подрядчик должен соблюдать действующий пропускной и внутриобъектовый режимы. Работы по установке стеллажей должны производиться в рабочие дни, с 08:00 до 17:00 (по местному времени).

2.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

2.5. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

2.6. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.