Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кабинетов № 9; 11; 12; 14, коридора кабинета № 14 и коридора кабинетов № 8-13 МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Кабинет №9 Полы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 11,7 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 8,78 |  |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 8,78 |  |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 8,78 |  |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 11,7 |  |
| Раздел 2. стены |
| 7 | Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" | м2 | 29,45 |  |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 13 |  |
| 9 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 29,45 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 30,33 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 29,45 |  |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 29,45 |  |
| 13 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | м2 | 0,648 |  |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,65 |  |
| Раздел 3. потолок |
| 15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 8,78 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 16 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 17 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 18 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 9 |  |
| 19 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 2 |  |
| 20 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |  |
| 21 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 12 |  |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |  |
| 23 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 0,12 |  |
| Раздел 5. Дверной блок |
| 24 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |  |
| 25 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |  |
| 27 | Установка и крепление наличников | м | 2,5 |  |
| 28 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5 |  |
| Окно |
| 29 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 6 |  |
| Раздел 6. Отопление |
| 30 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |  |
| 31 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1,12 |  |
| 32 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м | 5 |  |
| 33 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 1 соединение | 24 |  |
| 34 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 1,75 |  |
| 35 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,62 |  |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,62 |  |
| Раздел 1. Кабинет №11, Полы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 13,2 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 10,5 |  |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 10,85 |  |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 10,85 |  |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 13,2 |  |
| Раздел 2. стены |
| 7 | Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" | м2 | 34,56 |  |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 18 |  |
| 9 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 33,64 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 34,64 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 33,64 |  |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 33,64 |  |
| 13 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | м2 | 0,648 |  |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,35 |  |
| Раздел 3. потолок |
| 15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10,49 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 16 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 17 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 4 |  |
| 18 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 19 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 9 |  |
| 20 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 2 |  |
| 21 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |  |
| 22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 15 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |  |
| 24 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 15 |  |
| Раздел 5. Дверной блок |
| 25 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,7 |  |
| 26 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | м | 4,8 |  |
| 29 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5 |  |
| Окно |
| 30 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 6 |  |
| Раздел 6. Отопление |
| 31 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |  |
| 32 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1,76 |  |
| 33 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |
| 34 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм/ пробки радиаторные | шт | 4 |  |
| 35 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м | 5 |  |
| 36 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 1 соединение | 16 |  |
| 37 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 2,75 |  |
| 38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,62 |  |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,62 |  |
| Раздел 1. Кабинет №12, Полы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 13,48 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 10,88 |  |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 10,88 |  |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 10,88 |  |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 13,2 |  |
| Раздел 2. стены |
| 7 | Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" | м2 | 33,53 |  |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 18 |  |
| 9 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 33,53 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 33,54 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 33,54 |  |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 33,54 |  |
| 13 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | м2 | 0,648 |  |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,65 |  |
| Раздел 3. потолок |
| 15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10,88 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 16 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 17 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 4 |  |
| 18 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 19 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |  |
| 20 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 2 |  |
| 21 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |  |
| 22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 15 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |  |
| 24 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 15 |  |
| Раздел 5. Дверной блок |
| 25 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |  |
| 26 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | м | 4,8 |  |
| 29 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5 |  |
| Окно |
| 30 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 6 |  |
| Раздел 6. Отопление |
| 31 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |  |
| 32 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1,76 |  |
| 33 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |
| 34 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм/ пробки радиаторные | шт | 4 |  |
| 35 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м | 5 |  |
| 36 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 16 |  |
| 37 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 2,75 |  |
| 38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,62 |  |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,62 |  |
| Раздел 1. Кабинет №14, Полы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 12 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 9,88 |  |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 9,88 |  |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 9,88 |  |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 13,2 |  |
| Раздел 2. стены |
| 7 | Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" | м2 | 33,39 |  |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 18 |  |
| 9 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 30,1 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 30,01 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 30,01 |  |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 30,01 |  |
| 13 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | м2 | 0,648 |  |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,35 |  |
| Раздел 3. потолок |
| 15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 9,88 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 16 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 17 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 4 |  |
| 18 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 19 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |  |
| 20 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 2 |  |
| 21 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |  |
| 22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 15 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |  |
| 24 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 15 |  |
| Раздел 5. Дверной блок |
| 25 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |  |
| 26 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |  |
| 28 | Полотна добора для дверных откосов | шт | 2,5 |  |
| 29 | Установка и крепление наличников | м | 4,8 |  |
| 30 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5 |  |
| Окно |
| 31 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 6 |  |
| Раздел 6. Отопление |
| 33 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |  |
| 34 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1,76 |  |
| 35 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм/ пробки радиаторные | шт | 2 |  |
| 37 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м | 4 |  |
| 38 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 1 соединение | 24 |  |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 2,75 |  |
| 40 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,71 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,71 |  |
| Раздел 1. Коридор каб.14 |
| 1 | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен | м2 | 20,65 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 5,77 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 4,64 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 4,64 |  |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 4,64 |  |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 4,64 |  |
| 7 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 4,64 |  |
| 8 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (коридор) | м2 | 4,64 |  |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 4,64 |  |
| 10 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 3 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 5,77 |  |
| Стены |
| 12 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 20,65 |  |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 20,65 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 20,65 |  |
| 15 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,5 |  |
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 20,65 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 20,65 |  |
| 18 | Установка и крепление наличников | м | 4,8 |  |
| 19 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 10 |  |
| Потолок |
| 20 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 4 |  |
| Эл.монтажные работы |
| 21 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 1 |  |
| 22 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 1 |  |
| 23 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1 |  |
| 24 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 1 |  |
| 25 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 7 |  |
| 27 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж) | м | 15 |  |
| 28 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 2 |  |
| Раздел 1. Коридор каб. 8-13 |
| 1 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | м2 | 65,73 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 21,37 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 14,64 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 14,64 |  |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 14,64 |  |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 14,64 |  |
| 7 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 14,64 |  |
| 8 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (коридор) | м2 | 14,64 |  |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 14,64 |  |
| 10 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 8 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 21,37 |  |
| Стены |
| 12 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 65,73 |  |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 65,73 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 65,73 |  |
| 15 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | м2 | 65,73 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 65,73 |  |
| 17 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 3,77 |  |
| 18 | Установка и крепление наличников | м | 29,24 |  |
| Потолок |
| 19 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 14,64 |  |
| Эл.монтажные работы |
| 20 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 21 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 22 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 3 |  |
| 23 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 2 |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 25 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20 |  |
| 26 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж) | м | 45 |  |
| 27 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 3 |  |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.