Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в 2024 году | 42.99.29.100: Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Условная единица | 1 |

1. Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг:

Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, дворовые территории по следующим адресам:

улица Краснознаменская, 82;

улица Краснознаменская, 84;

бульвар Победы, 14.

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Подрядчику необходимо выполнить комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в городе Рубцовске Алтайского края, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, локальными сметами и условиями Контракта.

Объем выполняемых работ - в соответствии объемом работ, представленным в сметной документации.

| № п/п | Наименование оборудования, эскиз | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песочный дворик Шахматы ИО-П11 ул. Краснознаменская, 82 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 3800х3800х2000 мм. Матариал: металл, фанера влагостойкая Комплектация: - 2 домика с крышей и счётами; - песочница; - счеты; - защитные ограждения; - входная арка Домики с крышей и счётами: опорные стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм. Беседки с двух сторон должны закрываться накладками из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Внутри беседок должны быть закреплены скамейки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Игровой элемент «Счеты» должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 20мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Песочница: должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Счёты: должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 20мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Защитные ограждения: должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Декоративные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9мм. Входная арка: должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм на опорах из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Декоративные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 2. | Качалка-балансир ИО-БК2 (ИО-Б2) ул. Краснознаменская, 82 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 3060х448х710 мм. Материал: Металл, влагостойкая фанера, резиновая полоса Предназначено для детей от 3 до 10 лет. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из неподвижного основания и качающейся перекладины Основание: должно быть выполнено из металлической трубы Ду не менее 32мм и 25мм. Декоративные накладки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм Перекладина: должна быть выполнена цельно-сварной из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60мм., трубы Ду не менее 15мм. Сиденья и спинки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Для обеспечения смягчения удара при приземлении должно быть использовано демпфирование из резиновой полосы толщиной не менее 10мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 3. | Карусель (пол резиновая крошка) ИО-КР3 (ИО-КР8) ул. Краснознаменская, 82 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 1670х1670х730 мм. Материал: Металл, влагостойкая фанера, травмобезопасное резиновое покрытие. Предназначено для детей от 3 до 12 лет. Представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из основания и вращающейся платформы с сиденьями на 6 посадочных мест. Основание: ось должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 102мм., вокруг которой вращается платформа на двух роликовых подшипниках. Подшипниковые узлы должны быть защищены от попадания влаги и различных загрязнений. Платформа: каркас платформы должен быть выполнен цельносварным из металлической профильной трубы сечением не менее 40х20мм, 30х30мм, 20х20мм, трубы металлической Ду не менее 20мм, 32мм, Дн 50мм. Сиденья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Пол должен быть выполнен из трамобезопасной резиновой крошки толщиной не менее 10мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 4. | Качели Жираф ИО.04.1.4 (ИО-К4) Подвес со спинкой ИО.04.6.1 ул. Краснознаменская, 82 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 2400х1680х2200 мм. Габаритные размеры 450х400х350 мм. |
| 5. | Лаз Петушок ИО-ЛЗ ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 1500х34х1500 мм. Материал: металл Предназначено для детей от 3 до 7 лет. Представляет собой цельносварную конструкцию в виде петушка. Каркас: должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 20мм и 25мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. |
| 6. | Лаз Вертолет ИО-Л13 ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 1800х1200х1500 мм. Материалы: Металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Предназначено для детей от 3 до 10 лет. Представляет собой сборно-разборную конструкцию в виде вертолета, состоящую из основания и лестницы для подъема. Основание: каркас должен быть выполнен из металлического листа толщиной не менее 1,5мм, металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм, 40х20мм, 20х20мм, металлической трубы Ду не менее 15мм и 20мм. Лестница: должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 40х20мм и трубы металлической Ду не менее 15мм. Ступени и пол должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 18мм. Сиденья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Декоративный элемент «Винт» должен быть выполнениз влагостойкой фанеры толщиной не менее 9мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 7. | Игровой комплекс ИК-2 ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 4040х3840х3050 мм. Материалы: Металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Комплектация: - 1 башня с полом и крышей; - 1 горка с защитными бортиками, скат 1,2; - рукоход - шест для лазанья со спиралью; - стенка светская; - лестница подъемная со ступеньками и поручнями. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 8. | Лабиринт СО-6 ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 3500х1500х1000 мм. Материал: Металл Предназначено для детей от 8 до 12 лет. Представляет собой цельносварную спортивную конструкцию, состоящую из двух секций. Секции: должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 20мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. |
| 9. | Спортивный комплекс Альпинист СО-19 ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 4500х1600х2650 мм. Материалы: Металл, ламинированная влагостойкая фанера Предназначено для детей от 8 до 14 лет. Представляет собой сборно-разборную спортивную конструкцию. Комплектация: опорная стойка с лазом; опорная стойка с баскетбольным щитом; кольца гимнастические; шведскаястенка с турником для подтягивания; лестница двойная Опорная стойка с лазом: стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Лаз в виде трех колец разного диаметра должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 15мм. Опорная стойка с баскетбольным щитом: стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Баскетбольный щит должен быть выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Баскетбольное кольцо должно быть выполнено из металлической трубы Ду не менее 20мм. Кольца гимнастические: должны быть выплнены из металлической трубы Ду не менее 15мм на металлической цепи. Шведская стенка с турником для подтягивания: каркас должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 32мм. Перекладины должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 25мм. Лестница двойная: каркас должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 32мм. Перекладины должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 25мм. Основная несущая балка, на которую крепятся элементы, должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 10. | Детский уголок ИО-Р3 (ИО-Р12) ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 1600х1600х600 мм. Материалы: Металл, дерево Изделие состоит из столика и сидений, рассчитанных на несколько человек. За таким столиком дети могут поиграть, порисовать и проявить свои творческие способности. Изделие окрашено атмосферостойкими красками, предназначенными специально для детских площадок. Возраст: от 3 до 7 лет. |
| 11. | Беседка-Домик Б-4 ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (± 50) 1745х1200х2000 мм. Материалы: Металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Предназначено для детей от 2 до 10 лет. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания и крыши. Основание: опорные стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм. Беседка с трех сторон должна закрываться накладками из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Внутри беседки должны быть закреплены две скамейки и столик из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Крыша: должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 12. | Вазон В-1 Бульвар Победы, 14 – 7 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 2500х450х1600 мм. Материал: металл Вазон выполнен из прочных металлических труб с декоративными чашами в количестве 5-ти штук. |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

3. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Возможна замена оборудования предусмотренное техническим заданием на аналогичное соответствующее ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

4. Требования к техническим характеристикам работ:

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию и сметной документации.

5. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

5.1. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными техническими средствами.

Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

5.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ.

5.4. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение. Обеспечивает выполнение на объекте требований органов государственного надзора.

5.5. Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика (в т.ч. ограждения, здания, помещения, транспорта, покрытие дорог и тротуаров, другое имущество независимо от вида и формы собственности), Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

5.6. Подрядчик обязан производить уборку образовавшегося строительного мусора в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории, обеспечить его вывоз после проведения работ в течение суток.

5.7. Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2) при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;

5.8. Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечивает доставку куратора к месту выполнения работ и обратно.

6.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, а также требованиям государственных стандартов.

В случае выявления нарушений при выполнении работ заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Контракту для подрядчика остается неизменным.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии проектно-сметной документацией.

Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований настоящего муниципального контракта.

Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ:

|  | ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». |
| --- | --- |
|  | ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. |
|  | ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". |
|  | СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85". |
|  | СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. |
|  | СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. |
|  | Закон Алтайского края от 06.12.2017 N 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края». |
|  | СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. |
|  | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | ГОСТ 7473-2010 Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия. |

и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.