Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт крыльца аварийного выхода (южная сторона) здания МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Запасной выход на юг |
| Общестрой тамбур |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 18,7 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 18,7 |  |
| 3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 18,7 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 18,7 |  |
| Потолок |
| 5 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 3 |  |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 3 |  |
| 7 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков | м2 | 3 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 3 |  |
| Двери южный выход |
| 9 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,8 |  |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,845 |  |
| 12 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | шт | 1 |  |
| 13 | Ручки дверные | шт | 1 |  |
| 14 | Коробка блоков дверных | шт | 1 |  |
| 15 | Полотна для блоков дверных | шт | 1 |  |
| 16 | Полотна добора для дверных откосов | шт | 2,5 |  |
| 17 | Установка и крепление наличников | м | 4,8 |  |
| 18 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5 |  |
| 19 | Пена монтажная: ПЕНОФЛЕКС | л | 0,75 |  |
| 20 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,6 |  |
| 21 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 22 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,6 |  |
| 23 | Пена монтажная: ПЕНОФЛЕКС | л | 1,6 |  |
| Полы |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 6,2 |  |
| 25 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 3 |  |
| 26 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 3 |  |
| 27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 6,5 |  |
| 28 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 4 |  |
| Крыльцо |
| 29 | Установка на растворе из сухой смеси плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных (Демонтаж) | шт | 1 |  |
| 30 | Разборка: бетонных фундаментов (крыльцо) | м3 | 0,92 |  |
| 31 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 4,7 |  |
| 32 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 4,72 |  |
| 33 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 | м2 | 10,12 |  |
| 34 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,008 |  |
| 35 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | м2 | 8,8 |  |
| Козырек |
| 36 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,0886 |  |
| 37 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,073 |  |
| 38 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 4,5 |  |
| 39 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 5,5 |  |
| 40 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 5,5 |  |
| 41 | Доборные элементы из Стали листовой оцинкованной, толщина 0,5 мм | м2 | 5,94 |  |
| 42 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 5 |  |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7,5 |  |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 8,2 |  |
| Эл.монтажные работы |
| 45 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 1 |  |
| 46 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 3 |  |
| 47 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 48 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |  |
| 49 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 2 |  |
| 50 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 3,3 |  |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.